Приложение №2 к протоколу правления №4 от 26.05.2011 г.

Федерация скалолазания России.

Безопасность скалодромов.

Общие требования.

Часть I

Требования к конструкциям скалодромов.

2011

Предисловие.

Сведения о требованиях

- Разработаны строительно-технической комиссией ФСР. Разработчики:  Гусак И.В. Арнаут С.Н. Скляренко Д.И. Овчинников Е.В. Синюшин Н.Г.

- Внесены строительно-технической комиссией ФСР.

- Утверждены и введены в действие решением правления ФСР от 26.05.2011 №4.

- Введены впервые.

- Область применения.

Настоящий документ устанавливает общие требования безопасности, которые необходимо соблюдать при проектировании, изготовлении, проверке и испытаниях, эксплуатации и утилизации скалодромов всех типов и назначений.

Настоящие требования в отдельных позициях не распространяются на скалодромы, изготовленные или запущенные в производство до введения в действие данного документа.

- Общие принципы обеспечения безопасности скалодромов.

  - Все скалодромы на сегодняшний день должны строиться в соответствии со сводом правил по проектированию и строительству СП 31-115-2008, Часть 4, «экстремальные виды спорта» от 04.04.2009. После ввода в действие документа «Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к безопасности, технические условия, методика испытаний» все строящиеся скалодромы должны соответствовать требованиям данного документа.

  - На скалодромах должны применяться только те методы страховки, для использования которых он рассчитан.

  - Используемое страховочное оборудование должно соответствовать нормам UIAA, IFSC или отвечать соответствующим стандартам EN или другим Российским стандартам.

  - Скалодром и страховочное оборудование, используемое на нем, должно с определенной периодичностью осматриваться обслуживающим персоналом или специализированной организацией с внесением соответствующих записей в журнал осмотра. Осмотру должны подвергаться все конструктивные элементы скалодрома – сварные швы, точки крепления к стенам и полу, хомутовые и болтовые соединения, крепления щитов скалодрома к несущему каркасу, точки верхней и нижней страховки, зацепки. Отдельно должно проверяться страховочное снаряжение (оттяжки, карабины, веревки, обвязки и т.д.).

- Требования к проекту скалодрома.

  - Проекты скалодромов должны выполнятся проектными организациями или лицами, имеющими соответствующее образование, подтвержденное соответствующим документом.

  - Проектная документация должна составляться на основании ТЗ заказчика и пройти процедуру согласований в соответствии с Законодательством РФ (АПУ, АТИ, Технадзор) до начала строительно-монтажных работ (СМР).

  - Дизайн - проекты скалодромов, на которых планируется проведение официальных соревнований любого ранга, необходимо согласовывать со строительно-технической комиссией Федерации скалолазания России.

  - Проектная организация должна:

- иметь свидетельство о членстве в профильном СРО (т.е. иметь право проектировать);

- предоставить проектную документацию, включающую в себя расчеты устойчивости конструкции скалодрома и расчетные нагрузки на точки страховки;

- определить архитектурно - строительные и конструктивные решения;

- обозначить технологические решения; в соответствии с тем, в здании какого назначения планируется проводить работы по установке скалодрома.

- Требование к производству скалодромов.

Производство несущей конструкции будущего скалодрома и элементов поверхности, осуществляется на основании выполненного проекта. При выполнении данных работ, необходимо руководствоваться нормативными документами, соответствующими выбранному типу материалов, а также в соответствии с требованиями СП 31-115-2008, Часть 4, «экстремальные виды спорта». После ввода в действие документа «Скалодромы (скалолазные стенды). Конструктивные особенности, требования к безопасности, технические условия, методика испытаний», при выполнении работ по производству скалодрома необходимо руководствоваться требованиями данного документа.

- Общие требования к  скалодромам, изготовленным или запущенным в производство до введения в действие данного документа.

5.1. Производителем или владельцем скалодрома, должна быть предоставлена документация, содержащая указанную ниже информацию:

а) расчёты устойчивости всего каркаса конструкции и всех точек страховки;

б) расположение точек страховки;

в) маркировка;

д) инструкция по эксплуатации.

5.2. По решению правления ФСР на инспектирование состояния скалодрома может быть направлен представитель СТК ФСР. После проведения инспекции (визуального осмотра), правление ФСР может потребовать от владельцев скалодрома:

а) провести тестирование и представить отчёт о результатах испытаний точек страховки;

б) провести тестирование и представить отчёт о результатах ударных испытаний элементов поверхности для каждого типа поверхности, используемых при изготовлении данного скалодрома;

в) провести тестирование и представить отчёт о результатах испытаний прочности для каждого типа мест установки зацепов используемых на скалодроме;

Все испытания должны проводиться в соответствии с СП 31-115-2008, Часть 4, «экстремальные виды спорта». После ввода в действие документа «Скалодромы (скалолазные стенды), конструктивные особенности, требования к безопасности, технические условия, методика испытаний», испытания должны соответствовать требованиям данного документа.

5.3. На основании предоставленных документов Федерация скалолазания России выдает сертификат, разрешающий эксплуатацию скалодрома и проведение на нем соревнований.